Теплица  под сотовый поликарбонат

«Урожай Классик»

С О Д Е Р Ж А Н И Е

- ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ …………………………………………….3

- КОМПЛЕКТАЦИЯ  ТЕПЛИЦЫ  «Урожай  Классик»……………………………........4

ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ  ПО СБОРКЕ ……………………………………………………5

СОВЕТЫ  САДОВОДОВ  ИЛИ  МАЛЕНЬКИЕ  ХИТРОСТИ………………………..6

ДЕТАЛИЗАЦИЯ  ТЕПЛИЦЫ……………………………………………………………7

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  СБОРКИ  ТЕПЛИЦЫ «Урожай Классик»……………..8

3.1.СБОРКА ТОРЦЕВОГО КАРКАСА………………………………………………….8

3.2.СБОРКА НИЖНЕЙ ОБВЯЗКИ И ПОРОГА ТОРЦА……………………………….9

3.3.СБОРКА ТОРЦА………………………………………………………………….....10

3.4.СБОРКА ДВЕРИ……………………………………………………………………..11

3.5.СБОРКА ФОРТОЧКИ……………………………………………………………….11

3.6.СБОРКА КАРКАСА УДЛИНЕНИЯ………………………………………………..12

3.7.СБОРКА 1м СЕКЦИИ УДЛИНЕНИЯ ТЕПЛИЦЫ………………………………..12

3.8.СБОРКА 1м ТОРЦЕВОЙ СЕКЦИИ………………………………………………...13

3.9.СБОРКА ТОРЦЕВОЙ 2м СЕКЦИИ ТЕПЛИЦЫ…………………………………..13

3.10.СБОРКА 2м СЕКЦИИ УДЛИНЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛИЦ 6м,8м …………………...15

3.11.СОЕДИНЕНИЕ ДВУХ 2м СЕКЦИЙ………………………………………………15

4.  ПОКРЫТИЕ ТЕПЛИЦЫ ПОЛИКАРБОНАТОМ………………………………………15

4.1.ПОКРЫТИЕ ТОРЦА…………………………………………………………………15

4.2.ПОКРЫТИЕ КРЫШИ ТЕПЛИЦЫ………………………………………………….17

4.3.ПОКРЫТИЕ БОКОВЫХ СТОРОН………………………………………………….17

5.  УСТАНОВКА  ВЕРТУШКОВ……………………………………………………………18

6.  УСТАНОВКА КРЮЧКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ДВЕРИ И ФОРТОЧКИ………………..18

7.  УСТАНОВКА ТЕПЛИЦЫ В ГРУНТ…………………………………………………….19

8.  ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ…………………………………20

9.  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА………………………………………………….20

-     ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН……………………………………………………………….21

-    ОТРЫВНОЙ  ТАЛОН……………………………………………………………………..21

ИНСТРУКЦИЯ  ПО СБОРКЕ ТЕПЛИЦЫ   «Урожай  Классик»

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Многолетний опыт нашей фирмы по производству  теплиц и различные усовершенствования, все это сделало нашу продукцию одним из самых надежных помощников для тех, кто использует теплицы  в своей любительской  или профессиональной деятельности.

Учитывая пожелания садоводов, в традиционном  изготовлении теплиц домиком, наша фирма выпустила новую линейку  теплиц «Урожай  Классик».

Желаем Вам хороших урожаев и надеемся, что наша продукция полностью удовлетворит Ваши ожидания.

- ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ.

Теплица «Урожай  Классик» изготовлена по ТУ5262-001-61188124-2011 и  предназначена для создания микроклимата, благоприятного для выращивания садово-огородных культур на дачных и приусадебных участках в весенне-летне-осенний период. В зимний период допускается эксплуатация теплицы с постоянным поддержанием положительной температуры внутри.

Каркас теплицы изготовлен из оцинкованного  П- образного профиля  и собирается при помощи винтов (м4х10, м4х14) и гаек.

Покрытие - сотовый поликарбонат. Внимание! Покрытие  теплицы в комплект поставки не входит, приобретается отдельно. Для покрытия  базовой  модели «Урожай Классик» потребуется  два  листа поликарбоната размером 2,1х6м. Один лист для 2м тоннеля и один лист на торцы.  Для теплицы длиной 4 м необходимо три листа сотового поликарбоната размером 2,1х6м,   теплицы длиной 6м четыре листа размером 2,1х6м,  теплицы длиной 8м пять листов размером 2,1х6м.

Сотовый поликарбонат устанавливается строго определенной стороной наружу, имеющей защитный слой от ультрафиолетового  излучения. Упаковочную пленку с покрытия необходимо удалить  и защитить соты от попадания грязи  перед  установкой на каркас. Покрытие на  каркасе  теплицы крепится при помощи винтов м4х14 и м4х25 или саморезами  м4,2х16  и 4,2х25 с оцинкованными шайбами.   Внимание!  Крепеж  для крепления поликарбоната  рассчитан на толщину  покрытия 4мм.

Базовая модель, теплица «Урожай  Классик»  комплектуется деталями двух торцов  с открывающимися дверями  с форточками  и двухметровым тоннелем.  Комплект поставки базовой теплицы  «Урожай Классик»  состоит из одной упаковки  размерами   2120 х110х185.

Четырехметровая теплица  состоит из комплекта «Урожай  Классик» и удлинения  2м.  Шестиметровая теплица состоит из комплекта  базовой  теплицы и  двух  удлинений «Урожай Классик».  Восьмиметровая теплица состоит из комплекта базовой теплицы  и трех удлинений  2м и т.д..

Для фиксации теплицы в грунте стойки №29 с опорами №30 закапывают в землю до нижней обвязки и порога дверного проёма, что препятствует перемещению теплицы под действием ветра.

Для наилучшего сохранения формы теплицы каркас рекомендуется крепить на раму из деревянных  досок 50х150 обработанных антисептиком (рекомендуемая доска 50х150мм,  в комплект поставки не входит, приобретается и изготавливается покупателем самостоятельно). При установке теплицы на деревянный каркас стойки №29 с опорами №30 крепятся саморезами к деревянному каркасу снизу (саморезы для крепления теплицы к деревянному каркасу в комплект поставки не входят).

Так же при желании можно дополнительно установить открывающуюся форточку для проветривания тоннеля теплицы. Форточка устанавливается в любом удобном месте для потребителя на крыше или на боковой части теплицы.

Внимание! Форточка в комплект поставки не входит. Приобретается отдельно.

Кроме того, возможно покрытие теплицы поликарбонатом 4мм в два слоя: внутри теплицы и с наружи, что существенно снижает потери тепла  при круглогодичном выращивании культур.

Внимание! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию теплицы без уведомления потребителя.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕПЛИЦЫ  «Урожай Классик».

| № Детали | Наименование | Длина мм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Т 1лев. | Стропила торца левые | 1443 | 2 |
| Т 1пр. | Стропила торца правые | 1443 | 2 |
| Уд 1лев. | Стропила удлинения левые | 1443 | 2 |
| Уд 1пр. | Стропила удлинения правые | 1443 | 2 |
| Т 2лев. | Стойка торца левая | 1490 | 2 |
| Т 2пр. | Стойка торца правая | 1490 | 2 |
| Уд 2лев. | Стойка удлинения левая | 1490 | 2 |
| Уд 2пр. | Стойка удлинения правая | 1490 | 2 |
| 3 | Стяжка | 978 | 1 |
| 4 | Подкос | 500 | 2 |
| 5 | Стрингер | 996 | 20 |
| 6 | Нижняя обвязка тоннеля | 2000 | 2 |
| 7 | Нижняя обвязка тоннеля удлинения | - | - |
| 8 | Нижняя обвязка торца | 1250 | 2 |
| 9 | Нижняя обвязка торца | 1280 | 2 |
| 10 | Стойка дверного проёма | 1910 | 4 |
| 11 | Перемычка дверного проёма | 964 | 2 |
| 12 | Порог | 914 | 2 |
| 13 | Средняя поперечина торца | 760 | 4 |
| 14 | Укосина торца | 1143 | 4 |
| 15 | Стойка двери | 1820 | 4 |
| 16 | Поперечина двери | 904 | 8 |
| 17 | Укосина двери | 1039 | 4 |
| 18 | Стойка форточки | 564 | 4 |
| 19 | Поперечина форточки | 850 | 4 |
| 20 | Укосина форточки | 958 | 2 |
| 21 | Укосина тоннеля | 1180 | 4 |
| 22 | Накладка | - | 12 |
| 23 | Уголок 90̊ | - | 4 |
| 24 | Уголок 120̊ | - | 4 |
| 25 | Петля | - | 8 |
| 26 | Косынка | - | 16 |
| 27 | Уголок | - | 18 |
| 28 | Конек | 2100 | 1 |
| 29 | Стойка опоры | 275 | 8 |
| 30 | Опора | 100 | 8 |
| 31 | Вертушок | 100 | 8 |
| 32 | Крючок | 250 | 2 |
| 33 | Винт м4х10 | - | 428 |
| 34 | Винт м4х14 | - | 270 |
| 35 | Винт м4х25 | - | 10 |
| 36 | Гайка м4 | - | 748 |
| 37 | Оцинкованная шайба | - | 246 |

Общие указания по сборке.

- Внимательно ознакомьтесь с последовательностью сборки теплицы указанной в инструкции.

- Распакуйте детали теплицы и разложите их  по номерам. Проверьте наличие деталей согласно  комплектации указанной в инструкции.

- Номер позиции,  указанный в комплектации,  соответствует номеру детали на рисунках и обозначен  соответствующей маркировкой на деталях в упаковке.

- Соединение деталей выполняется при помощи накладок №22, уголков 90̊  №23 и №27, уголков 120̊  №24, косынок №26, а так же путем установки в профиль обжатого конца профиля или установки профиля в расширенный конец профиля и крепления  их винтами с гайками по двум  отверстиям.

- В некоторых деталях остаются свободные  отверстия, что не является дефектом, а следствием унификации деталей.

- При сборке будьте аккуратны, чтобы не повредить детали, так как до окончательной сборки они не имеют достаточной жесткости.

Внимание! Рассверливать соединительные отверстия несущей конструкции категорически запрещается!

- При сборке будьте аккуратны и внимательны. Не перепутайте правую деталь с левой деталью, верх с низом, торцевую деталь от удлинения.

Рис. А - Торцевая   деталь теплицы  правая

1-  Боковая плоскость профиля, внутренняя сторона  теплицы.

2- Средняя плоскость профиля предназначена для крепления ПК на торце.

3- Боковая плоскость профиля, наружная сторона  теплицы, предназначена для крепления ПК.

4- Отверстия для крепления уголков 90̊  №23 и уголков 120̊  №24 на торце.

Рис. Б – Деталь удлинения правая

1-  Боковая плоскость профиля, внутренняя сторона теплицы.

2- Средняя плоскость профиля предназначена для соединения тоннеля теплицы.

3- Боковая плоскость профиля, наружная сторона теплицы, предназначена для крепления ПК.

4- Отверстия для крепления уголков №27 с подкосами №4 и стяжкой №3.

- Для сборки теплицы вам понадобится: ключ м7, аккумуляторный шуруповерт, сверло м4,2,  крестообразная или плоская  отвертка, в зависимости от комплектации винтами, острый нож со сменными лезвиями, скотч прозрачный, пассатижи, рулетка 3м, маркер,  металлическая  линейка 1м  или 2м правило для резки ПК (поликарбоната), стремянка,

четыре  доски 25х200х3000, два  бруска 50х50х3000  для раскроя ПК и покрытия крыши теплицы поликарбонатом.

- При креплении покрытия на крыше  Будьте предельно аккуратны, используйте опорные доски. Вес человека при работе на крыше не должен превышать 80кг.

Советы  садоводов или маленькие хитрости при сборке теплицы:

- Частенько гайка выпадает из рук, что создает проблему при креплении деталей в узлах соединений, особенно в труднодоступных местах, как при креплении порога № 12 и косынки №26 к детали №8 и №9.

Совет первый: Воспользуйтесь двухсторонним скотчем. Намотайте полоску длиной 10см и шириной 1см на  указательный палец, это защитит Ваши пальцы от кручения винта и позволит удержать гайку при креплении деталей  (см. рис.1).

Совет второй: Наклейте двухсторонний скотч с одной стороны накидного ключика м 7,что также позволит удержать гайку на ключе.

- При соединении двух деталей или более отверстия подогнаны, что называется в “тугую”, поэтому без предварительной центровки произвести соединение тяжеловато.

Рассверливать соединительные отверстия несущей конструкции  КАТЕГОРИЧЕСКИ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Совет третий: Изготовьте  центрующие  направляющие в количестве 6-8шт. Купите в магазине саморезы по дереву длиной 160мм с толщиной стержня 4мм и пластиковые ручки для напильников.

Закрутите саморезы в пластиковые ручки на глубину резьбы, обрежьте головку шурупа и заточите, но не остро, кончик закруглите. С центрующими направляющими сборка пойдет быстрее, и крепление поликарбоната будет удобнее (см. рис.2).

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  СБОРКИ  ТЕПЛИЦЫ  «Урожай Классик»

  - СБОРКА  ТОРЦЕВОГО  КАРКАСА.

    - Возьмите торцевую деталь № Т2 и присоедините уголок 90̊  №23 на два винта м4х10 (см. рис. 6). Аналогично присоедините уголки 90 ̊ № 23 к остальным торцевым стойкам № Т2.

    - К торцевым стойкам № Т2 присоедините накладки № 22 на два винта м4х10. Гайку м4 до конца не затягивайте. Окончательную затяжку произведите после присоединения к накладкам  № 22 торцевых стропил № Т1.

Внимание! При креплении накладок №22 к стойкам № 2 и стропилам  № 1 соблюдайте расположение  крепления винтов м4х10 (см. рис. 7,8) для дальнейшего соединения тоннеля теплицы и крепления в свободных отверстиях винтов м4х25.

    - Возьмите стропила торцевые  № Т1левое и № Т1правое, и соедините их в верхней части накладкой № 22, используя винты крепления м4х10 (см. рис. 3,8).

    - К свободным концам соединённых торцевых стропил № Т1 присоедините торцевые стойки № Т2 с присоединенными накладками  № 22 и уголками № 23(см. рис. 9).

  - СБОРКА  НИЖНЕЙ  ОБВЯЗКИ  И  ПОРОГА  ТОРЦА.

    - Обжатый конец нижней обвязки торца №9 установите в деталь нижней обвязки торца №8. При помощи центрующего направляющего (см. рис. 2) произведите совмещение крепежных отверстий и закрепите детали двумя винтами м4х10.

    - По центру нижней обвязки, на две боковые полки, сверху установите порог №12. При установке порога, воспользуйтесь косынками №26 для беспрепятственного скольжения порога в месте крепления деталей №8 и №9 (см. рис. 10). После установки порога косынки №26 выньте.

    - Совместите крепёжные отверстия порога №12 и нижней обвязки торца. В местах крепления, с одной боковой стороны порога, закрепите косынки №26 винтами м4х10 (для упора двери в закрытом состоянии) (см.рис.11). С другой боковой стороны  произведите крепление порога №12  к нижней обвязке торца винтами м4х10.

  - СБОРКА ТОРЦА.

    - Возьмите стойку дверного проёма № 10. В верхней части стойки присоедините    уголок 120̊ №24 на два винта м4х10  (см. рис. 12).  Аналогично присоедините уголки  №24 к остальным стойкам дверного проема №10.

    - К собранной  нижней обвязке торца №8-9 и косынке №26 присоедините  стойки дверного проема №10 (см. рис. 13).

3.3.3.  Уголки 120̊  №24 со стойками дверного проёма №10 и нижней обвязкой торца присоедините к стропилам № Т1 торцевого каркаса (см. рис.3,14).

3.3.4.  К стойкам дверного проёма №10 присоедините перемычку дверного проёма №11 (две боковые полки профиля должны быть обращены к верху)  и косынки №26  (см. рис. 14).

3.3.5.   Присоедините на два винта м4х10 среднюю поперечину торца №13 к уголку 90̊ №23 на стойке торца № Т2 (см. рис. 15). Свободный конец поперечины присоедините посередине стойки дверного проёма № 10 (см. рис. 16).

    - К поперечине торца №13 и нижней обвязке № 8-9 присоедините укосину торца №14 (см. рис.3).

    - Собранные торцы отложите в сторону. Внимание! Торцевые стойки №2 остаются временно не присоединёнными к нижней обвязке торца № 8-9 с целью облегчения дальнейшей сборки, для присоединения нижней обвязки тоннеля №6-7 к торцу.

  - СБОРКА   ДВЕРИ.

    - Возьмите две стойки двери №15 и соедините их между собой  четырьмя поперечинами двери №16 (см. рис. 17).

Внимание! Крепление каркаса двери винтами м4х10 произведите сначала с одной стороны, затем с другой, с целью установки косынок №26 в оконном проёме (см. рис.18) . При креплении нижней поперечины двери №16 средняя полка профиля должна располагаться  вверху, для предотвращения загрязнения внутреннего пространства профиля.

    - К стойкам двери № 15 присоедините укосины двери №17. При креплении средняя полка профиля укосины № 17 должна располагаться в верхнем положении.

    - С обратной стороны двери  в проёме форточки присоедините косынки №26                (см. рис. 18).

  - СБОРКА  ФОРТОЧКИ.

    - Соедините две стойки форточки № 18 между собой  двумя поперечинами форточки №19.

    - Присоедините к стойкам форточки  №18 укосину форточки №20

  - СБОРКА  КАРКАСА  УДЛИНЕНИЯ.

    - К  стойкам № Уд2 присоедините накладки № 22 на два винта м4х10.  Гайку м4 до конца не затягивайте. Окончательную затяжку произведите после присоединения к накладкам №22  стропил удлинения № Уд1.

    - К стойкам  № Уд2 с накладками  № 22 присоедините стропила удлинения № Уд1      (см. рис. 20).

Внимание! При присоединении стропил №1 будьте  внимательны, не перепутайте  правую деталь с левой деталью, верх с низом. Следите за месторасположением крепёжных отверстий для уголка № 27 (см. рис. 4).

    - Соедините в верхней части стропила № Уд1пр и № Уд1лев  между собой через накладку №22 (см. рис. 21).

Внимание! При креплении к накладкам №22 соблюдайте месторасположения крепёжных винтов м4х10 для дальнейшего крепления деталей в свободных отверстиях в накладках и деталях  №1 и №2.

  - СБОРКА  1 м  СЕКЦИИ  УДЛИНЕНИЯ  ТЕПЛИЦЫ.

    - Четырёхметровая теплица состоит из двух секций по 2м. Двухметровая секция состоит из двух секций по 1м, торцевой и удлинения. Четырёхметровую теплицу начните собирать с двух секций удлинений по1м.

    - Возьмите каркас удлинения п.3.6 и положите его на ровный участок. По периметру каркаса  подложите доски, чтобы исключить искривление каркаса   при присоединении стрингера №5.

    - Присоедините к каркасу удлинения стрингеры №5 в количестве десяти штук с верха к низу теплицы (см. рис. 23).   При затруднении совмещения крепёжных отверстий воспользуйтесь центрующим направляющим  (см. рис.2 советы садоводов или…)

    - На присоединенные  стрингеры  сверху наденьте каркас  удлинения п.3.6  и закрепите винтами м4х10 (см. рис.24).

При установке каркаса  удлинения для фиксации  к стрингерам воспользуйтесь центрующими направляющими.

    - Готовую 1м секцию удлинения отложите в сторону. Аналогично соберите вторую 1м секцию удлинения.

  - СБОРКА  1м  ТОРЦЕВОЙ  СЕКЦИИ.

    - Возьмите собранный торец п.3.3 и положите его на ровный участок. По периметру каркаса  подложите доски, чтобы исключить искривление каркаса торца  при присоединении стрингера №5.

    - Присоедините стрингеры №5 в количестве десяти штук к торцевому каркасу  теплицы (см. рис. 25).

    - На присоединенные  стрингеры  сверху наденьте каркас  удлинения п.3.6  и закрепите винтами м4х10 (см. рис.24).

    - Аналогично  п.3.8.1- 3.8.3  присоедините стрингеры №5 и каркас удлинения к другому торцу.

  - СБОРКА  ТОРЦЕВОЙ  2м   СЕКЦИИ   ТЕПЛИЦЫ.

    - На  собранную  1м  торцевую  секцию (п.3.8.)  положите 1м секцию удлинения и зафиксируйте их центрующими направляющими  в крепёжных отверстиях в стойках №2 и стропилах №1.

    - Сначала произведите крепление двух 1м секций в свободных отверстиях в накладках №22 по два винта м4х25, а после произведите крепление винтами м4х10 в четырех местах в каждой детали №2 и №1 (см. рис. 26).

    - На детали нижней обвязки торца №8-9 пассатижами согните боковую полку для дальнейшего соединения с обвязкой тоннеля №6-7 (см. рис. 27).

    - К сдвоенным стойкам удлинения №Уд2 присоедините 2м обвязку тоннеля №6 (см. рис. 28).

    - Для удобства соединения торцевую деталь №Т2 и обвязку тоннеля №6 приподнимите чуть выше нижней обвязки торца №8-9 и произведите крепление стойки торца №Т2 с №6 винтами м4х10 (см. рис. 29).

    - Опустите соединенные детали на нижнюю обвязку и произведите соединение деталей №8-9 с №6.

    - К стрингеру №5 и обвязке тоннеля №6 присоедините укосину тоннеля №21   (см. рис.5).

    - Поднимите торец и поставьте 2м секцию на нижнюю обвязку торца и тоннеля. Присоедините детали №8-9 к стойкам торца №Т2.

Внимание! Стойку удлинения №Уд2  2м секции  не присоединяйте к концу обвязки №6 для дальнейшей стыковки с обвязкой тоннеля №7(см. рис.32).

    - К стяжкам №3 и подкосам №4 присоедините уголки №27 (см. рис. 30).

    - Уголки №27 с подкосами №4 и стяжкой №3 присоедините к сдвоенным стойкам №Уд2 и стропилам №Уд1 (см. рис. 31).

    - Аналогично  соберите вторую торцевую 2м  секцию с нижней обвязкой №7.

  - СБОРКА  2м  СЕКЦИИ  УДЛИНЕНИЯ  ДЛЯ  ТЕПЛИЦ  6м,8м  и более.

    - На готовую 1м секцию удлинения п.3.7 положите ещё одну 1м секцию удлинения. Винтами м4х25 произведите крепление двух 1м секций удлинений в отверстиях в накладках №22 (см. рис.26). Винтами м4х10 скрепите между собой стойки №Уд2 и стропила №Уд1.

    - Присоедините к сдвоенным стойкам №Уд2 обвязку тоннеля №7 (см. рис. 28).

    - К детали №7 со стороны расширенного конца присоедините стойку №Уд2.               С другой  стороны  детали №7 стойку не присоединяйте, для дальнейшего соединения двух 2м секций (см. рис.32).

    - К сдвоенным стойкам №Уд2 и №Уд1 присоедините подкосы №4 и стяжки №3 (см. рис. 30,31).

  - СОЕДИНЕНИЕ  ДВУХ 2м  СЕКЦИЙ.

    - Установите две 2м секции напротив друг друга. Плотно прижмите одну 2м секцию к другой до совмещения крепёжных отверстий. Произведите крепление в узле соединения деталей №6 ,№7 и №Уд2 (см. рис. 32). При совмещении крепёжных отверстий воспользуйтесь центрующими направляющими.

    - Винтами м4х25 произведите крепление в накладках №22 (см. рис. 26).

    - Винтами м4х10 соедините детали №Уд2 и №Уд1.

    - Присоедините к сдвоенным стойкам и стропилам  уголки №27 с подкосами №4 и стяжкой №3(см. рис. 30,31).

- ПОКРЫТИЕ  ТЕПЛИЦЫ  ПОЛИКАРБОНАТОМ.

4.1.  ПОКРЫТИЕ  ТОРЦА.

4.1.1. Перед началом покрытия теплицы поликарбонатом рекомендуем,  установить каркас  теплицы на деревянный каркас из досок 50х150, это добавит дополнительную жёсткость теплице, поскольку грунт возле теплицы обрабатываемый. При установке теплицы на деревянный каркас, опоры для фиксации теплицы в грунте крепятся снизу деревянного каркаса.

4.1.2. Положите листы поликарбоната на ровный  участок. Временно установите дверь на петли в дверной проём для точных размеров деталей покрытия торца.  По краям боковых деталей покрытия сделайте припуск на 3-4мм для плотного прилегания верхнего и бокового покрытия.  Снизу от нижней обвязки торца сделайте припуск на  2-3см для корректировки уклона крыши.  Полученные размеры отметьте на листе поликарбоната (см. рис.33).

4.1.3. Вырежьте  ножом со сменными лезвиями боковые детали покрытия торца. Приложите к торцу и проверьте точность размеров и их соответствие, при необходимости подкорректируйте их. Удалите защитную пленку с покрытия, защитите соты поликарбоната прозрачным скотчем.

4.1.4. Приложите детали покрытия к торцу.  Маркером отметьте места крепления. Просверлите или проколите отмеченные отверстия в покрытии и закрепите винтами м4х14 или саморезами 4.2х16 (в зависимости от комплектации) с оцинкованными шайбами.

4.1.5.  Замерьте точные размеры между боковыми частями покрытия и высоту двери с учётом припусков напусков. Вырежьте покрытие двери. Приложите к двери и отметьте маркером  местоположение форточки. Вырежьте форточку (см. рис 34).  Удалите защитную пленку с покрытия двери и форточки и защитите соты поликарбоната прозрачным скотчем.

4.1.6. Отсоедините дверь от торца. В местах крепления петель на стойке дверного проёма №10 с внутренней стороны профиля установите винты м4х14 и затяните гайками со стороны покрытия торца, чтобы гайка утонула в поликарбонате (см. рис. 35).

4.1.7.  Присоедините покрытие к двери и форточке. Закрепите винты м4х14 для крепления петель. На выступающих винтах м4х14 закрепите петли (см. рис. 35), установите форточку в дверь, а дверь на торце.

4.1.8. Замерьте оставшийся верхний участок торца.  Вырежьте верхнюю деталь покрытия, удалите защитную пленку, защитите соты поликарбоната пр. скотчем и закрепите на торце винтами м4х14  или саморезами м4х16 с оцинкованными шайбами.

4.2. ПОКРЫТИЕ  ПОЛИКАРБОНАТОМ  КРЫШИ ТЕПЛИЦЫ.

4.2.1.  Из листов поликарбоната нарежьте  детали покрытия теплицы размерами 1500х2100. Удалите защитную пленку с двух сторон, защитите соты поликарбоната пр. скотчем.

4.2.2.  Положите вырезанную деталь покрытия на крышу. Выровняйте по коньку и сделайте напуск 3-4см над торцом. Зафиксируйте лист центрующими направляющими в отверстиях стрингера №5 и произведите крепление винтами м4х14 с оцинкованными шайбами.

Для удобства крепления покрытия  испльзуйте 4 доски,  размерами  25х200х3000 и бруска 50х50х3000. Присоедините брусок по краю  доски саморезами, саморезы чуть утопите в доску,  чтобы не повредить покрытие. Используя центрующие направляющие как упор для досок, положите доски на крышу сверху поликарбоната  (первую доску положите  с присоединенным брусом) и произведите крепление покрытия сверху вниз (см. фото).

Внимание! Для использования данного метода крепления поликарбоната необходимо, чтобы каркас теплицы (нижняя обвязка торца и тоннеля) был установлен на деревянный каркас и вес человека не должен превышать 80 кг .

4.2.3. В верхней части, сверху покрытия, установите оцинкованный конек  по центру 2м секции. Плотно прижимая, конек к покрытию,  снизу просверлите крепёжные отверстия сквозь стрингер №5. Закрепите конёк винтами м4х14.

4.2.4.  Аналогично закрепите вторую деталь покрытия  крыши  с противоположной стороны,  подсунув поликарбонат  под  конёк, закрепленный  с одной стороны.

4.2.5. При покрытии теплицы длиною  более 4м, производите покрытие не последовательно, а через 2м секцию.

4.2.6.  В местах перекрытия одного листа другим  листом вдоль стропил №1 и стоек №2 крепление производите винтами м4х25 или саморезами  м4,2х25.

4.2.7. Внимание! Если Вы устанавливаете теплицу в грунт без деревянного каркаса, то после покрытия верха теплицы поликарбонатом  закрепите  на нижней обвязке торца и тоннеля стойки №29 с опорами №30 для фиксации теплицы в грунте (см. п.7) .

4.3. ПОКРЫТИЕ  БОКОВЫХ  СТОРОН  ТЕПЛИЦЫ.

4.3.1. Возьмите готовую заготовку поликарбоната,  прижмите к боковой стороне теплицы, выровняйте в одной плоскости с верхним покрытием  и сделайте напуск на торце          3-4см. Плотно прижимая к верхнему покрытию теплицы, зафиксируйте заготовку и произведите крепление винтами м4х14  или саморезами  м4,2х16 с оцинкованными шайбами.

4.3.2. При креплении следующего листа необходимо учесть, что листы верхнего покрытия лежат с напуском друг на друга, поэтому  боковое покрытие может плотно не прижаться к верхнему покрытию. Сделайте на толщину поликарбоната вырезы (см. фото) и произведите крепление бокового покрытия, используя винты м4х14 и м4х25 или саморезы.

- УСТАНОВКА  ВЕРТУШКОВ.

5.1. Для фиксации двери  и форточки в закрытом состоянии предусмотрены вертушки №31, которые устанавливаются как с наружи, так и внутри теплицы  для работы  в прохладное время года.

5.2. Рис. 36-А  - УСТАНОВКА ВЕРТУШКА ВНУТРИ ТЕПЛИЦЫ.

5.2.1. Возьмите вертушок  №31, установите винт м4х14, на винт наденьте оцинкованную шайбу для скольжения вертушка  и закрепите  двумя гайками м4 на стойке двери №15, расположив  вертушок  по середине двери.

5.2.2. Аналогично закрепите вертушок посередине стойки форточки  №18.

5.3. Рис. 36-Б – УСТАНОВКА  ВЕРТУШКА  С НАРУЖИ  ТЕПЛИЦЫ.

5.3.1.  Возьмите вертушок №31, установите винт м4х25, на винт наденьте оцинкованную шайбу и затяните гайкой м4.  Винт с вертушком установите на поперечине торца №13 и затяните двумя гайками.

5.3.2.  Аналогично закрепите вертушок на стойке дверного проёма №10 посередине   форточки.

- УСТАНОВКА  КРЮЧКА ФИКСАЦИИ ДВЕРИ  И  ФОРТОЧКИ.

6.1. В отверстие для крепления покрытия форточки  на поперечине  №19 закрепите одну сторону  уголка №27, подложив под уголок  оцинкованную шайбу  (см. рис. 37). Второе отверстие просверлите в поперечине  через  уголок  и закрепите винтом м4х14.

6.2. В отверстие для крепления покрытия  двери на поперечине двери №16 закрепите  одну сторону уголка  №27.  Второе отверстие просверлите в поперечине через уголок и закрепите винтом м4х14.

6.3. В открытом состоянии прижмите дверь с форточкой  к торцу и маркером  отметьте  на стойке №Т2 середину  между уголками №27.  Приложите уголок  №27 посередине разметки и отметьте отверстия для крепления. Просверлите отверстия и закрепите уголок №27 винтами м4х14,  подложив под уголок оцинкованные шайбы (см. рис.38).

6.4.  В уголок №27 установите крючок №32.

- УСТАНОВКА  ТЕПЛИЦЫ  В  ГРУНТ.

7.1. Стойки №29 с опорами №30 рекомендуется устанавливать после покрытия крыши теплицы поликарбонатом. К стойкам присоедините опоры на винты м4х10.

7.2. Выкопайте лунки глубиной длины стойки с опорой  в местах: стоек дверного проёма №10, по углам теплицы и в узле соединений двух  2м секций.

7.3. В  местах  крепления стоек дверного проёма №10 к нижней обвязке торца №8-9 скрутите винты крепления. В выкопанную лунку установите стойку с опорой и присоедините её в узле соединений винтами м4х10 (см. рис. 39).

7.4. В углах теплицы скрутите винты крепления отогнутых  полок  деталей №8-9 к нижней обвязке тоннеля №6-7. Установите стойку с опорой  и произведите её  крепление в узле соединений винтами м4х10.

7.5. В узле соединений двух 2м секций на нижней обвязке тоннеля №6-7 скрутите винты крепления стойки № Уд2 к №7. Установите стойку с опорой и произведите  обратное крепление винтами м4х10.

7.6. Выровняйте теплицу и приступайте к покрытию боковых сторон поликарбонатом. После  крепления поликарбоната закопайте лунки с опорами и утрамбуйте грунт.

8.  ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ  ЭКСПЛУАТАЦИИ.

8.1.   Вследствие колебательных движений теплицы из-за порывов ветра необходимо подтягивать ослабевшие гайки крепления или произвести замену крепежа.

8.2.  Теплицу запрещается устанавливать ближе 3м к капитальным строениям, сооружениям, заборам.

9.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

9.1.   Производитель гарантирует качество каркаса теплицы (далее по тексту изделие) и что изделие является новым, полностью укомплектованным, не использованным и не имеет никаких дефектов.

9.2.   Гарантийный срок на изделие под торговой маркой «Урожай»  12 (двенадцать) месяцев со дня продажи покупателю через розничную сеть.

9.3.   Гарантия распространяется в пределах гарантийного срока  указанного в гарантийном талоне   только на  дефекты, обнаруженные в проданном изделии, которые имеют производственный характер, при условии наличия у потребителя паспорта на изделие с печатью или штампом завода изготовителя,  правильно заполненного гарантийного талона с заполненными графами сведений об изделии, покупателе, продавце, дате продажи, печати или штампа, подписи покупателя и продавца.

9.4.    Гарантия не распространяется на следующие повреждения:

--    некачественную  сборку, произведенную с нарушением данной инструкции.

--    дефекты, вызванные заменой крепежа комплектации на саморезы, клепки и т.д.

--    на части крепежа, подвергающиеся естественному износу.

--    дефекты, вызванные небрежным обращением, применением изделия не по назначению, нарушением (пункта 8) условий эксплуатации.

--    дефекты, вызванные неправильным хранением.

--    дефекты, вызванные стихийными  бедствиями (наводнением, пожаром,  молнией, ураганом  и  т.д.).